## Slide 1: Altium Designer rapidement
Ver. 24.9.1

## Slide 2: Etapes
Création du projet.
Le schéma électrique.
Compilation, Vérification des composants.(Lien Symboles-empreintes)
Vérification électrique (ERC)
Création du PCB, placement des composants et routage. (règles de routage)
Vérifications routage (DRC)
Données diverses. (fichiers de sortie)
Bien utile.

## Slide 3: Création du projet :
File -> New project.
Choix du repertoire de sauvegarde et projet type: default + nom du projet.
Add new project -> Schematic.
Une feuille avec un template par defaut s’ouvre. (on peut choisir le template dans Design->sheet template->local->load from file). Le template est un .schDot. Il est facile de l’ouvrir dans l’editeur et de le modifier avant de charger le cartouche (file->open).
Sauvegarder sous le nom approprié.

## Slide 4: Le schéma électrique :
Possibilité d’import d’une image. (place->drawing tools->graphic)
(pré-schema ou BOM) – Utilisation de librairies internes ainsi que du puissant outil Manufacturer part search(panel). (utilisation clic droit et PLACE).
Une fois les composants importés, nous pouvons attaquer le schéma filaire. (SHIFT+ESPACE permet de changer le mode de routage).
(pose des alimentations, utilisation des labels, ports etc…) Ne pas hésiter à mettre de la couleur (View->Set net color). Faire un schema clair et comprehensible.
Annotation (indispensable). (Tools->Annotation->Ann. Sch.Quietly or Ann.Sch).

## Slide 5: Compilation, Vérification des composants:
Compilation = verification (project->Validate PCB Project)(voir panel Message s’il y a des erreurs dans le schema).
Possibilité de paramètrage des errors and warning dans Project->Project Option. Utilisation dans certain cas de NO ERC.
Design->update PCB document si pas de problème de compilation. (le document PCB aura été créé précedemment).(voir Slide suivante).

## Slide 6: Création du PCB, placement des composants et routage:
Add new to project -> PCB.
Quelques commandes indispensable :
ref 0: Edit->Origin->Set
2: vue 2D
3: vue 3D
1: vue spéciale (flex…)
Shift + clic droit, pour bouger la vue 3D.
CTRL + roulette pour zoom vue 3D
CTRL F pour tourner la carte vue 3D
G : on affiche la grille (2X et on choisi la grille).
Nous pouvons intégrer des fichiers STP. (PLACE->3D Body) (rotation de la pièce avec ESPACE). Intégration: Design->board Shape->Define from 3D Body. Pour voir ensuite le modele 3D, il faut aller dans Panel puis PCB et selectionner Free model ensuite activer.
Sauvegarder sous le nom approprié.
Redimensionner le PCB à notre convenance.
Se mettre sur onglet KOL et redessiner le contour avec l’outil keepout track (Design->board shape…….)

## Slide 7
Transferer les composants dans la page PCB. Design->Import Changes……
Placement des composants à faire suivant la logique de conception définie.
Définir des règles de routage. (pas d’autoroutage), définir des plans éventuels. (Polygon Pours etc)
Utiliser interactive routing. (pas d’angle à 90 degrés). Si l’on a une piste en plusieurs segments, on peut selectionner un segment et en appuyant sur TAB, cela selectionne tous les segments. (CTRL + ALT + G permet de lisser la piste apres l’avoir selectionnée).
S’aider de la ROOM pour poser éventuellement les composants. Faire des couches avec le Polygon Pours manager.(dans menu tools).
Ajout d’une couche (en fait 2), passer par le layer stack manager. (clic droit sur un onglet d’une layer).
Sauvegardez souvent et utiliser la verification ci-après au fur et à mesure de l’avancée du routage.

## Slide 8: Verification:
Tools-> design Rules Check. Faire run. Un rapport va apparaitre et des erreurs seront présentent en fonction des régles établies. Il est important de comprendre toutes les erreurs diverses. Certaines seront normales mais d’autres pas.

## Slide 9: Données diverses:
Active BOM : add new to project->ActiveBom Document
Cellec-ci permet de connaitre l’état des stocks chez les fabricants, les prix etc……..
Draft Man: add new to project->Draftsman Document
Ceci permet de rassembler pas mal d’informations sur une feuille..
Place->board assembly view. (ensuite on peut la copier et dans les propriétés changer par une autre vue. De meme on pourra mettre d’autres vues : Place ->additional views……..BOM…etc
Generation des fichiers PDF: add new to project->Outout Job file
Generation des fichiers GERBER: File->fabrication Output->Gerber files and NC drill files, or Gerber X2 file

## Slide 10: Bien utile:
Changer les unites:
  SCH : View->Toggle Unit
  PCB : Q ou View->Toggle Unit
Réglage des préférences : Tools->Preferences
SHIFT S pour selectionner une ou plusieurs couches. (PCB)
ESPACE fait pivoter un composant. X fait le miroir Horizontal et Y fait le miroir Vertical du composant. (SCH)
ESC permet de sortir de plusieurs commandes.