## Slide 1: Faire un composant FACILE ☺
Faire l’empreinte électrique
Faire l’empreinte physique
Assignée l’empreinte physique à l’empreinte électrique
Et encore plus
Etapes

## Slide 2: Faire l’empreinte électrique (ex: NE555)
File-> new->library
Choisir Schematic library (remplir design item, designator et comment)
Sauvegarder la lib.
Place rectangle…..PIN etc….. (construction de l’empreinte. C’est du dessin et du gâteau ☺) (bien suivre la datasheet). Shift + sélectionner une pin ….. Ca copie.
On peut rajouter des infos dans parameters (add parameter etc……)
Sauvegarder votre boulot. Pensez à jouer avec la grille etc….
Certains composants peuvent avoir plusieurs part….(Tools->New part)

## Slide 3: 2 Faire l’empreinte physique (ex: NE555 soic)
File-> new->library
Choisir PCB library. Faire apparaitre toutes les couches.
Place PAD etc….. (construction de l’empreinte. C’est du dessin (et du gâteau aussi ☺). Beaucoup de choses se design dans le panneau properties. (CTRL + M permet d’avoir la distance entre 2 pads (SHIFT+C enlève la mesure))
4 Sauvegarder votre boulot. Pensez à jouer avec la grille (pour la copie de PAD pour avoir la même distance inter-pad) etc….
Pour le contour du composant, aller sur la couche Top overlay etc….
On peut rajouter un fichier 3D. Place ->3D body (sur la couche concernée bien sur).

## Slide 4: 3 Assignée l’empreinte physique à l’empreinte électrique
Rouvrir la librarie et dans properties aller chercher votre PCB library que vous aurez sauvegardé auparavant. (sinon vous n’aurez pas tout ☺)
Add->footprint puis Browse.

## Slide 5: 4 Et encore plus (suite) (ex: Resistance et NE555 en DIP)
Le truc qui TUE… Si SI SI. Faire : tools->IPC compliant footprint wizard….c’est pas sorcier ☺ et aussi tools->footprint wizard pour les traversants
Vous pouvez aussi faire des vues 3D des composants et de plus générer aussi du STP file OUAOUUUUUUU. Que du bonheur.